DOPRAVNÍ  KLADIČKY,  VŠESMĚROVÉ  KLADIČKY

VODÍCÍ  KOTOUČE,  KOTOUČE  NÁRAZNÍKOVÉ

VÁLEČKOVÉ  LIŠTY,  OZUBENÉ  ŘEMENY

Stránka

Dopravní kladičky                                                                                                                 1

Všesměrové kladičky                                                                                                             2

Vodící kladičky a kotouče, kotouče nárazníkové                                                                  3

Válečkové lišty  Typ 720                                                                                                       4

Příslušenství  k válečkovým lištám   Typ 720                                                                     5

Kladičkové lišty  Typ 723                                                                                                     6

Kladičkové lišty  Typ 726                                                                                                     7

Ozubený řemen Poly Chain                                                                                                  8

Ozubený řemen HTD / RPP                                                                                                  9

# Text boxes

Dopravní kladičky

Typ 610

Umělá hmota

Typ 611

Umělá hmota

Typ 612

Ocel – pozinkovaná

Nosnost:

- statická          5 daN

- dynamická   10 daN

Umělohmotné kladičky Typ 610 anebo 611 (s vodícím nákružkem – věncem) mají nosnost

10 daN (kg). Ocelové kladičky Typ 612 s nákružkem (věncem) anebo bez něho mají nosnost

20 daN (kg).

Kladičky typů 610 / 611 / 612 nacházejí uplatnění ve všech oblastech dopravní a skladovací techniky pro:

- průběžné regály,

- vodící lišty a kolejnice, odbočovací místa a nosné lišty  v dopravních zařízeních,

- válečkových drahách pro spojení dvou pracovních stanic (míst),

- balící stroje,

- vedení pro hnací řemeny.

Nosnost

20 daN

Všesměrové kladičky

Umělá hmota, jednodílné

Umělá hmota, dvoudílné

Všesměrové kladičky mají uplatnění všude tam, kde jsou nebo mají být dopravovány, otáčeny, přesměrovávány, přiváděny anebo tříděny ploché svazky, bedny se zbožím, balíky, kartony nebo výrobky. Rozměry a váhy dopravovaných předmětů určují rozteče kladiček popř. lišt. Lze tak vytvořit libovolně velké plochy stolů se všesměrovými kladičkami, či lištami z nich. Váhy dopravovaných předmětů na všesměrových kladičkách  nemají překročit následující hodnoty pro jednotlivé průměry kladiček:

Ø 50 mm         100 daN (kg)

Ø 60 mm         200 daN (kg)

Ø 80 mm         400 daN (kg)

Kladičky mohou být používány v teplotním rozmezí   od – 12°C až do + 80°C.

Všesměrové kladičky  se zabudují vždy v hlavním směru dopravy, neboť v ostatních (bočních) směrech je valivý odpor kladiček vyšší.

Má – li být dosaženo ve všech směrech dopravy stejných valivých odporů, musí se kladičky při montáži vzájemně přesadit o 90°.

Vodící kladičky a kotouče

Odchylné rozměry jako soustružnický výrobek pouze na objednávku

Opěrné kroužky                                                 Nárazníkové kroužky

Další rozměry na objednávku.

Válečkové lišty  Typová řada 720

Rozteče: 52, 78, 104, 130, 156 atd.

Válečkové lišty typové řady 720 jsou univerzální válečkové lišty pro dopravu palet. S jejich pomocí lze budovat jednoduché válečkové dráhy anebo průběžné regály. Také pro vaši vnitropodnikovou dopravu, propojení pracovních míst i jako vodící boční lišty jsou tyto válečkové lišty velmi vhodné.

Válečková lišta se skládá z pozinkovaného U-profilu, který je 55 mm vysoký a 80 mm široký.

Tyto profily jsou dodávány s válečky o průměru 50 mm s roztečemi 52,  78,  104,  130,  156 mm atd.

Další dvě řady otvorů ve dně U-profilu slouží k upevnění této lišty na konstrukci.

Wy:                         4,6 cm3

Iy:                             17 cm4

Skladová délka lišt: 6006 mm

Nosný váleček Typ 200 bez vodícího věnce

Nosný váleček Typ 200 s vodícím věncem (nákružkem)

S ohledem na rozměry může být lišta osazena prakticky

všemi nosnými válečky z našeho výrobního programu

Příslušenství válečkové lišty

Koncový doraz

Ochrana válečků na straně vkládání palet a dopravovaných předmětů

Spojovací kus (prvek)

Kladičkové lišty  Typová řada 723

Typ 723 s ocelovými kladičkami, šroubovaný nebo nýtovaný. Je možno zabudovat kladičky do horní či spodní řady otvorů.

Typ 724 s kladičkami z umělé hmoty, šroubovaný nebo nýtovaný. Je možno zabudovat kladičky do horní či spodní řady otvorů.

Kladičkové lišty jsou varobeny z pozinkovaného ocelového profilu,  tloušťky 2 mm. Profil má dvě různě vysoko umístěné boční řady otvorů s roztečemi 25 mm a jednu řadu otvorů ve dně, rovněž s roztečí 25 mm. Průměr otvorů je 8,1 mm.

Konstrukce lišty umožňuje upevnění kladiček o průměru 48 mm pomocí dutých nýtů anebo šrouby M8 s roztečemi 50 mm, 75 mm, 100 mm atd.

Je možné také umístit více kladiček vedle sebe v jedné, dvou, třech anebo více lištách. Stejně tak mohou být kladičky vzájemně přesazené a být rovněž kombinovány v různých provedeních.

Kladičkové lišty  Typová řada 726

T = 33, 50, 66, 83, 100

T = 50, 66, 83, 100 s kladičkami s věncem

Wy : 0,6 cm3

Hlavní oblastí použití kladičkových lišt jsou průběžné regály. Kromě absolutně bezpečné dopravy beden a kartonů je možné mnoho  jejich jiných uplatnění jako např.:

- Vodící lišty u dopravních tras.

- Kladičkové dráhy a koberce jako spojení dvou pracovních stanic,

- Balící a třídící stoly

- Montážní plochy, např. v průmyslu zpracování dřeva a výroby oken.

Uložení kladiček v ocelových profilech zabezpečuje jejich vysokou nosnost (6 daN=[kg]) a také velmi malý valivý odpor. Kladičky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních termoplastických hmot, které jsou odolné nárazům a lomům. Materiál je odolný proti kyselinám a louhům a nepřijímá žádnou vlhkost.

Profil lišty je velmi odolný proti zkroucení, je vyroben z leskle pozinkovaného ocelového plechu a má na všech stranách zaoblené hrany. Výměna kladiček je velmi snadná. Podle potřeby mohou být voleny rozteče kladiček 33, 50, 66, 83, 100 mm atd.. Použít lze libovolně  hladké kladičky či kladičky s nákružkem (věncem).

Kladičková lišta s ocelovými osami kladiček zabezpečuje plynulý tok materiálu a bezhlučnou přepravu a je:

- tuhá a pružná,

- hospodárná a cenově příznivá,

- variabilní.

Ozubený řemen Poly Chain GT

Ozubený řemen Poly Chain GT je polyuretanový synchronní řemen zesílený aramidem.

Dává nové možnosti v provedení pohonů válečkových drah a je alternativním řešením k řetězům s následujícími přednostmi:

- nemusí se mazat,

- není nutné jej napínat,

- má nízkou hladinu hluku i při vyšších dopravních rychlostech,

- má vysokou odolnost zubů vůči uříznutí a otěru a tak umožňuje volit pevné osové vzdálenosti,

- je odolný vůči agresivním vlivům prostředí (prach, olej atd.),

- je vysoce odolný vůči otěru a tím má i mimořádnou trvanlivost a životnost,

- je plně nasaditelný při teplotách v rozmezí od + 10°do + 60°C,

- je lehký,

- má speciální konstrukci, zajišťující dlouhou životnost.

Ozubené řemeny s ozubením Poly Chain jsou používány u nosných válečků typové řady 445 /

445ST / 445 RST a 447.

Osové vzdálenosti nosných válečků

Počet zubů kola ozubeného řemene z = 20

Tolerance osové vzdálenosti: 0/ - 0,3 mm

Osová vzdálenost (mm)

Typ ozubeného řemene

Poly Chain GT

Osová vzdálenost (mm)

Maximální délka dráhy

Maximální délky drah při kontinuální dopravě s motorem umístěným uprostřed

délky dráhy (= anebo méně než 0,5 kW) a pro maximální zatížení 720 daN [kg].

Rozteč

Ozubený řemen HTD/RPP

Ozubené řemeny s ozubením HTD se používají u nosných válečků typu 516 / 517 / 533 R a 534. Uvedené ozubené řemeny RPP jsou bez problémů použitelné i u ozubení HTD.

Pohonný systém RPP byl vyvinut proto, aby existovala alternativa k hlučným

a špinavým řetězovým hnacím systémům. Ozubené řemeny RPP nabízejí nejvyšší výkonovou úroveň s možností použití externí napínací kladky, lepší odolnost vůči přehřátí a vysokým teplotám a menší hlučnost.

- maximální účinnost

Pohon RPP má účinnost přibližně 98 % ve velkém rozsahu otáček;

- měkký chod

Hnací systém absorbuje nárazová zatížení

a tlumí případně vzniklé chvění lépe jako řetěz;

- konstantní napnutí

se udrží po celou dobu životnosti hnacího systému;

- vyšší odolnost rázovému zatížení

Hnací ozubený řemen RPP obsahuje vlákna z ARAMIDU, která mají pevnost oceli

a stabilitu a ohebnost skleněných vláken. Ideální kvality unášecího prvku při rázových zatíženích a chvění pohonu;

- nízká hladina hluku

Ozubený řemen RPP má velmi tichý chod, parabolický profil zubů a ozubení, které právě pro hnací řemeny RPP HPR prokázalo nejvyšší efektivnost. Laboratorní testy dokládají, že řemeny RPP běží výrazně tišeji jako srovnatelné polyuretanové řemeny.

- vhodné pro externí napínací kladky

Synchronní pohony pracují často s pevnými osovými vzdálenostmi a pomáhají si k zachování správných přenosových napnutí externími napínacími kladkami. Hladký přesný gumový povrch na zádi řemenu z neoprenu je nejlepší pro tento účel;

- lepší odolnost vyšším teplotám

Polyuretan se ničí (přetavuje) při vysokých teplotách, hnací řemeny RPP zůstávají učinné až do 100° C. Tyto řemeny mají o 100 % lepší vlastnosti jako srovnatelné polyuretanové výrobky;

- bezúdržbový

Pohony RPP běží čistě a redukují udržovací náklady.

Dodávané typy ozubených řemenů:

IX.