BUBNOVÉ MOTORY

VÁLEČKY SE ZABUDOVANÝM MOTOREM

Stránka

Bubnový motor TM 114                                                                                                     1

Válečky se zabudovaným motorem Typ 840 – 50                                                          2 – 4

Bubnový motor Typ 850 – 89               						       5 - 6

# Text boxes

Typová řada TM 114

Bubnové motory typové řady TM 114 jsou vhodné především pro malé pásové dopravníky. Konstrukce s mírně vypouklým hliníkovým pláštěm bubnu a planetový převod z umělé hmoty tvoří výkonnou a současně i bezhlučnou jednotku pohonu. Integrovaná tepelná ochrana zabraňuje poškození motoru vlivem přetížení.

Technická data

rychlost v m/sek.

kroutící moment Nm

Průměr:                   114 mm

Napětí/Výkon:         220 V/0,06 – 0,18 kW

380 V/0,12 – 0,18 kW

Délka válečku:        245 – 1000 mm

Max. tah pásu:       17 – 90 daN

Stupeň ochrany:     iP 66

Vedení kabelu

Přípoje (vodiče)

Provozní napětí:

Černá, hnědá, červená

Tepelná ochrana:

Bílá, modrá

Uzemnění:

Zelená/žlutá

Příklad objednávky:

TM 114 – 380 V/0,12 kW – 15,6 m/min-K1-EL….

TM 135 s výkonem až 0,37 kW na objednávku.

Typová řada 840 – 50

Váleček se zabudovaným motorem typové řady 840 může být dodáván se třemi různými převody:

převod

varianta

stupňů

rychlost v m/s

kroutící moment v Nm

otáčky motoru (min-1)

Konstrukční zvláštnosti:

Trubka válečku s motorem: Pozinkovaná ocelová trubka 50 x 1,5 STI. Na objednávku dodáváme tyto válečky

i v provedení z ušlechtilé oceli. Kromě toho jsou rovněž nabízeny i trubky potahované, jak např. pogumované, potažené PVC atd.

Elektrické přípojení: U všech těchto válečků jsou kabely vedeny jejich osou.

Převody: Podle počtu otáček jsou dodávány jednostupňové až dvoustupňové převody, které jsou vyrobeny z vysoce kvalitní převodové oceli.

Ložiska: Přesná jednořadá kuličková ložiska 6202 RS.

Jmenovité napětí: Motory jsou dodávány v provedení pro jmenovité napětí min. 24 VDC. Kolísání provozního napětí nemá překročit 10 %.

Třída izolace: Všechny motory jsou dodávány v izolační třídě F.

Napájecí napětí: Při zajišťování napájecího napětí je třeba počítat s tím, že s délkou kabelů toto klesá a je závislé i na velikosti proudu motoru. Pokles napětí na napájecích kabelech nesmí překročit 3 % jmenovité hodnoty.

Typová řada 840 – 50

Typová řada 840 může být realizována s různými koncepcemi pohonu.

přívodní kabel

Váleček s pohonem kruhovými řemínky.

EL min:    300 mm jednostupňový

320 mm dvoustupňový

Pohon ozubeným řemenem

EL min:    300 mm jednostupňový

320 mm dvoustupňový

přívodní kabel

přívodní kabel

Kuželové válečky s pohonem kruhovými řemínky

EL min:    300 mm jednostupňový

320 mm dvoustupňový

Technické údaje:

| Jmenovité napětí | 24 V DC |
| --- | --- |
| Jmenovitý proud | 4 A |
| Rozsah napětí | 18 – 28 V |
| Pojistka | 5 A pomalá |
| Rozsah teplot | 0 – 40°C |

Typová řada 840 – 50

Řídící karta motoru

Váleček s motorem je bez kartáčků a je ovládán řídící kartou. Karta slouží k připojení na napájení proudem i na řízení SPS. Kromě toho lze kartou řídit směr otáčení a rychlost

Poloha vypínače

Rychlost (m/sek.)

Směr

Otáčky motoru

Směr otáčení vlevo

Směr otáčení vpravo

Přípoje karty:

1 – Výstup chyb -

2 – Výstup chyb +

3 -  GND (Vstupy Směr otáčení a Start)

4 – Vstup Směr otáčení

5 – Vstup Start

6 – Provozní napětí GND (-24 V)

7 – Provozní napětí +24 V

| Vstupní odpor | 5,6 K |
| --- | --- |
| Nejnižší | 0 – 5 V DC |
| Nejvyšší | 15 – 24 V DC |
| U max. | 30 V DC |
| Chybové napětí – (2) | 24 V DC |
| Chybové napětí – (1) | Vstup SPS |

Vstupy:

Typová řada 850 – 89

Bubnový motor Rollex typové řady 850 – 89 je vhodný pro všechny dopravy palet a má následující vlastnosti:

| Varianta motoru | Napětí (V) | Jmenovitý proud (A) | Frekvence (Hz) | Výkon (kW) | Rychlost (m/sek.) | Kroutící moment (Nm) | Obvodová síla (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianta I | 230/240 | 0,59/034 | 50 | 0,12 | 0,24 | 21,1 | 475 |
| Varianta II | 230/400 | 0,59/0,34 | 50 | 0,12 | 0,34 | 14,7 | 331 |

Různé varianty vycházejí ze tří variant rychlostí.

Bubnový motor je asynchronní motor, který je dodáván pro následující napětí:

3 x 400 V/50 Hz (motor je vnitřně zapojen do hvězdy)

3 x 230 V/50 Hz (motor je vnitřně zapojen do trojúhelníku).

Přívody proudu mohou být provedeny jako přímá i úhlová šroubení.

Brzda:

Bubnový motor může mít interní brzdu, která je určena pro provoz typu Start – Stop. Záběrový moment je závislý na množství oleje, teplotě okolí a pracovní teplotě motoru.

Motory mohou být použity i pro teploty -30°C, pokud mají topení pro stav klidu.

Typová řada 850 – 89

Bubnový motor může být opatřen rovněž hnacím prvkem pro pohon jednotlivých sekcí anebo válečkových drah.

Příklad: S hnacím elementem Typ 510 (5/8“ z 15)

tvar zubů HTD

Příklad: S hnacím elementem Typ 534 z 34 (8M HTD)

Připojovací vodiče a dráty jsou součástí dodávky a mohou být nárokovány.

VI.