HNACÍ  BUBNY  A  STANICE  PÁSOVÝCH  DOPRAVNÍKŮ

NOSNÉ  VÁLEČKY  PRO  STANICE  PÁSOVÝCH  DOPRAVNÍKŮ

DÉLKY  NOSNÝCH  VÁLEČKŮ  PODLE  NOREM  DIN

Stránka

Hnací bubny                                                                                                                    1

Stanice pásových dopravníků                                                                                         2

Nosné válečky pro stanice pásových dopravníků                                                           3

Délky nosných válečků podle norem DIN                                                                     4

Nosné válečky horní větve pásu Nosné válečky horní větve pásu

# Text boxes

Hnací bubny pásových dopravníků

Pouze podle výkresů!

Možná provedení:

- polyuretan                                                                                                                         - polyester zesílený skelným vláknem

- nerezavějící ocel

- válcový anebo oválný

Horní a spodní stanice pásů

Výroba z oceli profilu U podle DIN 59413

Různé prvky vyrábíme a dodáváme podle Vaši specifické objednávky. Stejně je tomu i u řídících  stanic  a stanic pro ploché pásy.

Nosné válečky pro stanice pásových dopravníků

Nosný váleček  Typová řada 400

Průměr trubky 50,  60,  63.5,  80,  88.9,  90,  108,  133

Nosný váleček  Typová řada 402 WO

Průměr trubky  80,  88.9,  108,  133

Nahoře zobrazené typy nosných válečků jsou optimálně vhodné pro použití jako nosné válečky pásů pásových dopravníků. Podrobnější informace o těchto typech nosných válečků naleznete v kapitole II „Nosné válečky pro velkou zátěž / Nosné válečky pásů dopravníků“ na stranách

17 a 27.

Pro pásové dopravníky podle normy DIN 15207 s délkami podle normy DIN  22107.

Provedení konců os: Ø 20 podle staré normy   SW 15 x 10/13

Ø 25 podle staré normy   SW 18 x 10/13

Ø 20 podle nové normy   SW 14 x 10/13

U objednávek bez specifikujících údajů budou dodána provedení konců os dle „staré“ normy.

Nosné válečky horní větve pásu

Trubka Ø

Osa Ø

Délka válečku v mm,  EL = RL + 6 mm

Nosné válečky spodní větve pásu

Vodící válečky pásu jsou dodávány s jednostranně  uzavřenými víčky.

Dodáváme i odchylné rozměry os a trubek stejně jako osy s různými vnějšími a vnitřními závity.

Tabulka voleb rozměrů

Šířka pásu (mm)

Spodní nosné válečky

Horní nosné válečky dvoudílné

Horní nosné válečky třídílné

Délky válečků podle DIN 22107 (mm)

Nosné stanice válečků na objednávku (viz strana VII.2).

Klíčový otvor SW 30 jako násuvný krycí klobouček pro osu s průměrem 20 SW 15 (viz stranu I.4).

Opěrné a dorazové kroužky všech velikostí a provedení Vám na objednávku dodáme (viz strana IX.3).

VII.