BRZDÍCÍ  NOSNÉ  VÁLEČKY

BRZDÍCÍ  VÁLEČKY

Stránka

Technické vysvětlivky                                                                                                              1

Typ 700 – 80            Brzdící nosný váleček                                                                              2

Typ 710 – 86 / 120   Brzdící váleček                                                                                        3

Typ 710 – 86 / 120   Příklady montáže brzdících válečků                                                       4

Brzdící válečky

Nosné brzdící válečky

Brzdící válečky, popř. nosné brzdící válečky regulují rychlost na gravitačních (těžkých)  válečkových drahách. Udržují konstantní dopravní rychlost přepravovaných předmětů. To je zabezpečeno planetovým převodem, který při každé otáčce přitlačuje odstředivou sílou brzdící čelisti na těleso válečku, a to silou, která je úměrná okamžitému brzdícímu momentu.

Vzdálenost brzdících válečků a správný typ brzdícího válečku jsou určovány a ovlivňovány více faktory:

- konstrukcí a funkčním výkonem válečkové dráhy,

- sklonem válečkové dráhy,

- chováním přepravovaných předmětů (velikost, váha, citlivost, materiál lišt palet),

- vlastním odporem brzdícího válečku,

- vlivy prostředí jako vlhkost, chlad anebo teplo.

Pro každé paletové místo na dráze je nutný vždy alespoň jeden brzdící váleček, neboť jen tak lze docílit kontrolované rychlosti přepravovaných předmětů (palet). Rychlost dopravy nemá překročit 0,3 m/s. Při správném umístění brzdících válečků však je v rozmezí 0,1 až 0,2 m/sek.

Brzdící válečky

Při přímém brždění má brzdící váleček přímý kontakt s přepravovanými předměty. Je uchycen s pružinami a musí vyčnívat asi 2 mm nad horní úroveň válečku válečkové dráhy.

Nepřímému brždění je dávána v mnoha případech přednost, neboť kontakt k paletě je zprostředkováván dvěma nosnými válečky. Tento kontakt zabezpečují čtyři pružiny.

Ke zlepšení kontaktu brzdícího válečku, nosného válečku a palety, je používán samolepící třecí potah na nosném válečku v oblasti brzdícího válečku.

Brzdící nosné válečky

Brzdící nosný váleček se montuje pomocí závěsných lišt přes pružiny 2 mm nad horní úrovní nosných válečků dráhy. Dodává se kompletní i se závěsnými montážními díly.

# Text boxes

Brzdící nosné válečky   Typová řada 700 – 80

Maximální váha brzděných dopravovaných předmětů při sklonu gravitační válečkové dráhy asi 3,75 %:

Typ                                             F (da/N)

700 – 80                                     1 000

Brzdící  válečky   Typová řada 710

Maximální váha brzděných dopravovaných předmětů při sklonu gravitační válečkové dráhy asi 3,75 %:

Typ                                             F (da/N)

710 – 86                                        500

710 – 120                                   1 000

Brzdící válečky   Typová řada 710

Příklady montáže

VIII.