ROLLEX

# SKLADOVACÍ  TECHNIKA

# FIRST IN,  FIRST OUT,  FIRST QUALITY

# PŘEDMLUVA

# First In.  First out.  First Quality.

Člověk je lovec a sběratel.. Odedávna tvoří tyto činnosti základ existence lidstva na celém světě. A platí to i dnes. Shromažďování, popř. skladování zboží je z hlediska struktury nákladů, průběhu výroby a schopnosti dodávat, důležitým faktorem v denodenním hospodářském životě. Inteligentní řešení skladovacích problémů zajišťují minimalizaci nákladů na ně a zabezpečují současně pořádek a rychlé řešení všech činností.

# Co  očekáváme od moderních skladovacích systémů?

Individuální řešení komplexních problémů skladování? Výrazně klesající náklady na skladování? Maximální využití skladovacích kapacit? Znatelný nárůst rychlosti při uskladňování a vyskladňování zboží? Lepší organizaci skladování a tím rostoucí jeho celkovou efektivnost? Pak jsou skladové systémy Rollex správnou volbou. Rollex ručí za kvalitu v plánování, poradenství, výrobě a při vlastní realizaci. Kvalita je totiž znakem spolehlivého partnera. Rollex garantuje hladký a profesionální průběh řešení skladovacích problémů od fáze plánování až po konečnou instalaci skladu. Naši inženýři a obchodní pracovníci sledují a řídí projekt od počátku až do jeho ukončení úspěšnou realizací u Vás. Tak lze zabránit vzniku chyb již v prvotní fázi plánování. Vysoká odborná erudice ve výrobě, použití kvalitních materiálů a přísná kontrola kvality během výroby a montáže garantují bezvadnou funkci zařízení a jeho dlouhou životnost.

# Sklad má vždy originální řešení

Náš nepřetržitý vývoj konstrukcí skladů a kvalitní výroba umožňují řešení všech vašich specifických problémů a požadavků. Tak získáte skladové systémy „šité vám přímo na míru“ pro jakékoliv myslitelné použití, ať jsou nejneobvyklejší či nejsložitější.

V mrazírnách, v potravinářském či automobilovém průmyslu a všech dalších odvětvích národního hospodářství se používají skladovací systémy Rollex.

# FLEXIBILITA  je veliká

Naše dodávky, případně montáž skladů je flexibilní podle vašich přání. Dodáváme předmontované prvky a uzly přímo z naší firmy na místo určení anebo provádíme sami celou montáž skladu. Skladovací systém Rollex je stavebnicový systém a je individuálně rozšiřitelný.

Tím je garantována spolehlivost  skladů  a také minimalizace nákladů na jejich údržbu a opravy.

Obsah

Předmluva                                                                                                                            2

Logistické řetězce a četnost obratů                                                                                    6

Přepravovaná břemena                                                                                                       8

Kladičkové  a válečkové lišty                                                                                            10

Typ 723                                                                                                                                12

Typ 726                                                                                                                                14

Typ 732                                                                                                                                16

Typ 720                                                                                                                                17

Typy skladů                                                                                                                        20

Průběžné regálové dráhy Typ 750                                                                                       21

Zásuvné regálové dráhy                                                                                                       29

Brzdící (nosné) válečky                                                                                                     31

Profily ve skladovací technice                                                                                          35

Prodejní a dodací podmínky                                                                                            38

LOGISTICKÉ ŘETĚZCE A ČETNOST OBRATŮ

MLSK „Větší výkon při klesajících nákladech“

Příklad: Zobrazení logistického řetězce v zemědělství

Při uskladňování rychle se kazícího zboží (např. potravin) má datum uskladnění rozhodující význam. Zde nabízejí významné přednosti sklady pracující na principu FIFO  (First In – First Out). Vedle dosud jmenovaných předností jsou to např. jednoduchá kontrola trvanlivosti zboží, krátké obslužné dráhy a optimalizace pracovních pochodů prostorovým oddělením procesů uskladňování a vyskladňování zboží.

Charakteristiky nákladů na skladování a potenciály jejich optimalizace

Uskladnění zboží způsobuje náklady, které vznikají skladováním a vázáním finančních prostředků. Čím déle se zboží skladuje, tím vyšší jsou kapitálové náklady.

Cílem jsou proto  co nejkratší doby skladování.

Četnost obratů zboží ve skladu popisuje objem skladování během hospodářského roku. Růst četností obratů zboží vede proto ke zkrácení dob skladování a k poklesu nákladů na skladování.

Ø objem naplněnosti skladu = (počáteční objem naplnění skladu + 12 x měsíční objem) / 13

Četnost obratů = Odběr ze skladu / Ø objem naplněnosti skladu

Skladové systémy Rollex mají ty nejlepší předpoklady ke zrychlení  obratu zboží v nich skladovaného. Proti statickým skladovacím systémům nabízí Rollex krátké obslužné dráhy, optimální využití místa, mnohonásobně vyšší stupeň jejich zaplněnosti a navíc jsou tyto systémy ideálně vhodné pro uskladňování zboží s vysokou obrátkovostí.

PŘEPRAVOVANÁ BŘEMENA

Záleží na balení?

Typy použitých skladů jsou silně ovlivňovány druhem balení přepravovaného zboží. Znamená to tedy, že dynamické skladovací systémy nejsou díky různorodosti obalů všude použitelné? Ne! Rollex nabízí individuální  řešení pro prakticky každý problém skladování.

Co k čemu náleží?

Přinášíme zde návrhy řešení problémů. Při volbě techniky skladování je třeba dbát na nosnost jednotlivých prvků a rozteč válečků.

| Dopravované zboží/Váha | Karton | Nádoba z umělé hmoty | Paleta | Zvláštní paleta | Mřížkový (pletivový) box |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do 50 kg | Typ 723/726 | Typ 723/726 | Typ 720/732/750 | Typ 720/732/750 | Typ 720/750 |
| Do 100 kg |  | Typ 720/732 | Typ 720/732/750 | Typ 720/732/750 | Typ 720/750 |
| Do 500 kg |  |  | Typ 720/750 | Typ 720/750 | Typ 750 |
| Do 1000 kg |  |  | Typ 750 | Typ 750 | Typ 750 |
| Přes 1000 kg |  |  | Typ 750 | Typ 750 | Typ 750 |

KLADIČKOVÉ A VÁLEČKOVÉ LIŠTY

Skladovací systémy založené na válečcích a kladičkách poskytují oproti dřívějším typům skladů výrazné přednosti z hlediska flexibility, manipulovatelnosti, časových a nákladových úspor. Rollex nabízí a dodává pro prakticky každý typ dopravovaných předmětů správné válečky a kladičky a pomáhá tak řešit a zvládnout všechny vaše logistické problémy.

Kladičková lišta   Typ 723

Je mimořádně flexibilní.

Je osazena kladičkami z umělé hmoty anebo ocelovými a je tak použitelná prakticky kdekoliv. Pozinkované ocelové profily lišt jim zajišťují dlouhou životnost a trvanlivost.

Kladičková lišta Typ 723, technická data

| Oblasti použití | Transportní nádoby z kartonu či umělé hmoty, průběžné regály, třídící regály, vodící lišty, montážní stroje |
| --- | --- |
| Materiál lišty | Pozinkovaný ocelový profil |
| Nosnost kladičky | Kladička umělohmotná 10 kg Kladička ocelová 20 kg |
| Modul průřezu profilu v cm3 | 2,2 |
| Průměr v mm | 48 |
| Dodávaná délka v mm | 6 000 |
| Rozteč kladiček v mm | 50, 75, 100 atd. |

Detailní údaje viz strana 36

Kladičková lišta   Typ 726

Malá, ale rychlá.

Kladičková lišta Typ 726 je ideálně vhodná pro rychlou přepravu lehkých předmětů z bodu A do bodu B. Kladičky s nákolkem udržují přepravované předměty spolehlivě na dráze.

Kladičková lišta Typ 726, technická data

| Oblasti použití | Kladičkové dráhy, kladičkové koberce, vodící lišty, pracovní stoly, spojení mezi pracovními stoly |
| --- | --- |
| Materiál lišty | Ocelový profil |
| Nosnost kladičky | Kladička umělohmotná 2 kg/ks |
| Modul průřezu profilu v cm3 | 0,5 |
| Průměr v mm | 28 |
| Dodávaná délka v mm | 33, 50, 66, 100 |
| Rozsah pracovních teplot (°C) | -30 do +80 |

Detailní údaje viz strana 36

Válečková lišta  Typ 732

Silná černá.

Válečková lišta Typ 732, technická data

| Oblasti použití | Doprava palet, doprava balíků |
| --- | --- |
| Materiál lišty | Ohýbaný ocelový profil |
| Nosnost válečku | Váleček umělohmotný 60 kg/ks |
| Modul průřezu profilu v cm3 | 4,4 |
| Průměr v mm | 40 a 50 |
| Dodávaná délka v mm | 3 000 |

Výška dopravní plochy válečků:

pro Ø válečků 40 mm:  62 mm

pro Ø válečků 50 mm:  67 mm

Průměr nákolků válečků:

pro Ø válečků 40 mm:  Ø 54 mm

pro Ø válečků 50 mm:  Ø 63 mm

Detailní údaje viz strana 36

Kladičková lišta  Typ 720

Kladičková lišta Typ 720, technická data

| Oblasti použití | Doprava palet, vnitropodniková doprava, spojení pracovních míst, boční vodící lišty |
| --- | --- |
| Materiál lišty | Pozinkovaný ocelový U - profil |
| Nosnost kladičky | Váleček ocelový 100 kg/ks |
| Modul průřezu profilu v cm3 | 4,6 |
| Průměr v mm | 50 |
| Rozteč v mm | 52, 78, 104, 130, 156, |
| Dodávaná délka v mm | 6 006 |

Detailní údaje viz strana 36

Válečková lišta  Typ 720

Příslušenství

Nabídka příslušenství obsahuje, stejně jako u jiných válečkových lišt, spojovací prvky, brzdící koncové dorazy a ochrany hran válečků.

Profil chránící válečky

Příklady použití a montáže

Příčná doprava palet

Příklad zabudování v regálu

Upínací (montážní) svorka		   Upínací (montážní) úhelník

TYPY SKLADŮ

Minimalizace udržovacích  nákladů na sklady a optimalizace provozních procesů jsou pouze dvě z mnoha silných stránek Rollexu.

Průběžné regálové dráhy Typ 750

First In. First Out.

Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Zboží se pohyblivě uloží na nosných válečcích a bez přídavné energie, pouze vlastní vahou (gravitací), se dopraví na místo odběru. Rollex používá tento princip v průběžných regálech. Systém Rollex se přitom vyznačuje nejvyšší kvalitou zpracování. Regálové moduly jsou montovány ve výrobní firmě. Pouze nosné válečky se vloží do modulů. Tímto získané časové úspory snižují montážní náklady a možný objem údržby a oprav.

Průběžné regálové dráhy Typ 750

Příslušenství

Montážní svorka

Montážní úhelník

Příklady použití

Regálové dráhy s jednostranným vkládáním

a odběrem

BRZDÍCÍ NOSNÉ VÁLEČKY

Brzdící nosný váleček / Brzdící váleček v detailu

Při přímém brzdění má brzdící nosný váleček přímý kontakt s přepravovanou paletou (zboží). Je zavěšen na pružinách a musí být asi 2 mm nad úrovní válečků dráhy. Nepřímému brzdění se dává v mnoha případech přednost, protože kontakt k paletě je zabezpečen dvěma nosnými válečky. Tento kontakt zabezpečují čtyři pružiny.

Brzdící nosný váleček je odpružen dvěma závěsnými lištami a upevněn asi 2 mm nad úrovní válečkové dráhy. Brzdící nosný váleček se dodává kompletní se závěsnými prvky. Brzdění  palet je možné maximálně do sklonu 3,75 %.

Typ 700 – 80 x 2 = 1000 kg

Brzdící válečky jsou ve variantách: Typ 710 – 86   do 500 kg

Typ 710 – 120 do 1 000 kg

Konstrukční pokyny

Rozteč nosných válečků

Závisí na váze palety. V praxi se lze řídit následujícími doporučenými údaji:

Váha palety                            Rozteč válečků

Do   500 kg                               156 mm

Do 1000 kg                               130 mm

Do 1300 kg                               104 mm

U mřížkových boxů se doporučuje vzhledem ke dnu boxu jako ploše styku s válečkovou dráhou rozteč válečků 78 mm. U Düsseldorfských palet (polovina Europalety) je nutná rozteč válečků 104 mm.

Rozteč brzdících válečků a nosných brzdících válečků

Brzdící nosné válečky a brzdící válečky mají být vždy namontovány se vzájemnou roztečí odpovídající rozestupu dopravovaných palet. Tak např. Rollex montuje na válečkové dráhy pro dopravu Europalet (800 x 1200 mm) brzdící nosný váleček, příp. brzdící váleček každých 1200 mm. U menších palet se tato jejich rozteč náležitě zmenší.

Sklon dráhy

Sklon válečkové dráhy s prvky systému Rollex nemá překročit 3,75 %.

Výše místa nakládání  A je dána rovnicí:

A = ((x / 100) x L) + výška dráhy v místě odběru palet,

kde je:  L = délka dráhy v mm;      výška dráhy v místě odběru palet v mm.

Montážní pokyny

Po vyrovnání podlahy musí být nejprve nastaven spodek dráhy. Zde je třeba dbát na stálost sklonu dráhy a na osovou rovnoběžnost. Nakládací a vykládací stanici volíme podle druhu dopravního zařízení. Nakonec se vloží vzájemně rovnoběžně nosné válečky. Pamatujte na to, že je nutné, abyste se se zařízením před jeho uvedením do provozu důkladně seznámili.

Náš tým kompetentních spolupracovníků je připraven vám pomoci řešit vaše problémy od plánování skladovacího zařízení až po jeho montáž a zprovoznění.

PROFILY VE SKLADOVACÍ TECHNICE

PRODEJNÍ  A  DODACÍ  PODMÍNKY

§1 Všeobecné údaje

Výhradní platnost našich prodejních a dodacích podmínek:

Pro všechny dodávky platí výhradně tyto naše prodejní a platební podmínky. Odlišné předpisy objednavatele platí pouze  tehdy, pokud byly námi výjimečně a  písemně potvrzeny.

Taková situace nastává u Rollexu pouze zcela výjimečně a je písemně dohodnuta v kupní smlouvě, která je rozhodující také pro rozsah dodávky od Rollexu. Změny a doplnění, stejně jako související dohody jsou platné pouze v písemné formě. To platí také pro osvobození od platnosti těchto prodejních a dodacích  podmínek.

Rollex si zachovává autorské a vlastnické právo ke všem vzorkům, cenovým návrhům, výkresům a dalším informacím fyzické i nefyzické povahy i těch, které existují v elektronické podobě. Tyto informace jsou důvěrné a nesmějí být postoupeny třetím osobám. Rollex se zavazuje, že zpřístupní třetím osobám označené důvěrné podklady  a informace  od objednatele pouze s jeho výslovným souhlasem.

§2 Cena a platební podmínky

Ceny uvedené Rollexem v potvrzení objednávky platí kromě zvláštních ujednání vždy pro ceny ExWork, pro nezabalené zboží, připravené k expedici, bez transportního pojištění. K uvedeným cenám bude připočtena ještě DPH v zákonné výši. Platba za dodávku se provádí bez jakýchkoliv srážek  na naše bankovní konto, a to se splatností dle termínu dodávky. Právo na zadržení platby anebo požadování protiplateb má objednatel pouze tehdy, když jsou jeho námitky a nároky jednoznačné anebo právně platné.

§3 Dodací doba, zpoždění dodávek

Dodací doba je dána dohodou obou smluvních partnerů. Její dodržení předpokládá vyjasnění všech obchodních a technických problémů a otázek, s dodávkou souvisejících, mezi smluvními partnery a dále platí, že objednatel splnil všechny povinnosti, související s realizací objednávky, tj. především pak, že objednatel předložil všechna případně potřebná povolení příslušných orgánů a úřadů a také, že splnil předplatby dané objednávky. Jestliže tomu tak není, prodlužuje se o příslušnou dobu termín splnění dodávky. To však neplatí, pokud má zpoždění dodavatel. Dodržení dodací lhůty je vázáno na včasné zajištění dopravy předmětu dodávky objednatelem. Případně hrozící zpoždění dodávky sdělí Rollex objednateli neprodleně.

Dodací lhůta je dodržena, jestliže předmět dodávky opustil prostory podniku Rollex. Je-li expedice či přejímka předmětu dodávky zpožděna z důvodů na straně objednatele, budou mu po uplynutí 1 měsíce od nahlášení připravenosti k expedici či přejímce účtovány skladovací náklady.

Je-li nedodržení dodací lhůty způsobeno zásahem vyšší moci, stávkami či jinými podobnými okolnostmi, které leží mimo oblast moci dodavatele, prodlužuje se náležitě i dodací lhůta předmětu dodávky. Rollex sdělí objednateli začátek a konec takovéto situace.

Objednatel může od objednávky odstoupit, když Rollex není schopen vzhledem k existujícím nebezpečím  splnit celý předmět dodávky. Kromě toho může objednatel odstoupit od objednávky, když dodání určité části předmětu dodávky není Rollexem realizovatelné a objednatel má zájem pouze na realizaci celého (ne dílčího) předmětu dodávky. Není-li tomu tak, musí objednatel zaplatit cenu dodávky bez objemu jejího dílčího neplnění. Totéž platí i v případech, kdy Rollex nemůže z důvodů výše uvedených konat.

§4 Přejímka, odpovědnost za poškození

Odpovědnost za poškození dodávky přechází na odběratele v okamžiku, kdy předmět dodávky opustí brány podniku, a to i tehdy, když je dodávka realizována v etapách anebo Rollex poskytuje objednateli i jiné výkony, např. když převzal náklady na dopravu, nebo dodání a montáž zařízení. Jestliže je provedena přejímka, je tato rozhodující pro přechod odpovědnosti za rizika. Přejímka musí být provedena bezodkladně v termínu, který dodavatel označil v ohlášení připravenosti k přejímce. Objednatel nesmí přejímku zpochybnit při neexistenci závažných nedostatků předmětu dodávky. Dílčí dodávky jsou přípustné, pokud s nimi souhlasí objednatel.

§5 Vlastnické právo k předmětu dodávky

Rollex si vyhrazuje právo vlastnictví k předmětu dodávky až do okamžiku jeho úplného zaplacení objednatelem. Objednatel nesmí předmět dodávky prodat (zcizit), zastavit ani jej nemůže použít k jištění. Při zástavě stejně jako v případě zabavení anebo jiných opatření třetími osobami musí být dodavatel o těchto skutečnostech ihned informován. Jestliže objednatel jedná v rozporu se smlouvou, především při zpoždění plateb, je Rollex po marném upozornění (vymáhání platby) oprávněn si předmět dodávky vzít zpět a objednatel je povinen mu jej vydat. Na základě vlastnického práva může dodavatel požadovat vrácení předmětu dodávky jen tehdy, když odstoupil od kupní smlouvy. Ohlášení insolvence objednatele opravňuje Rollex k odstoupení od smlouvy a požadavku okamžitého vrácení předmětu dodávky.

§6 Nároky objednatele z důvodů nedostatků předmětu dodávky

Za nedostatky předmětu dodávky z věcného i právního hlediska odpovídá Rollex při vyloučení následujících nároků objednatele:

Věcné škody

Všechny části a díly předmětu dodávky, které byly zjištěny jako vadné před přechodem vlastnictví, musí být dodavatelem  na základě písemného ohlášení objednatelem opraveny anebo vyměněny za bezvadné. Pro realizaci všech potřebných činností při opravách a výměnách nahlášených vadných součástí musí objednatel Rollexu poskytnout náležitou lhůtu, stanovenou  po vzájemné dohodě obou smluvních stran. V opačném případě je Rollex ze zodpovědnosti vyvázán. Pouze v naléhavých případech ohrožení bezpečnosti provozu, popř. v situaci zabránění vzniku škod velkého rozsahu, o čemž musí být dodavatel neprodleně informován, má objednatel právo odstranit závady vlastními silami či prostřednictvím třetí osoby a nárok na uhrazení nákladů na realizaci těchto opatření  dodavatelem předmětu dodávky.

V případě, že se prokáže oprávněnost reklamace vadného dílu či části předmětu dodávky, hradí Rollex cenu bezvadných náhradních dílů a cenu jejich dopravy k objednateli. Rollex nenese náklady demontáže a montáže stejně jako náklady na eventuálně potřebné montéry a

pomocné pracovníky a také jejich cestovní náklady.

Objednatel má právo v rámci zákonných ustanovení na odstoupení od smlouvy, jestliže mu Rollex s ohledem na zákonem vyloučené speciální případy nezabezpečí zákonně přiměřenou lhůtu pro opravu anebo výměnu vadných dílů či částí. Jestliže se vyskytla neodstranitelná závada, má objednatel právo na snížení ceny předmětu dodávky.

Žádné záruky neposkytuje dodavatel v těchto případech: nevhodné anebo neodborné užívání předmětu dodávky, vadná montáž popř. uvedení do provozu objednatelem anebo třetí osobou, přirozené opotřebení, chybné či závadné zacházení s předmětem dodávky, vadné stavební práce, nevhodný základ, chemické, elektrické a elektrochemické vlivy, pokud nejsou zapříčiněny Rollexem. Jestliže provede objednatel anebo třetí osoba neodborné zásahy na předmětu dodávky, nenese Rollex za ně žádné důsledky ani na ně neposkytuje záruky. Stejné platí i pro samovolné  provedení změn na předmětu dodávky bez předchozího souhlasu jeho dodavatele.

§7  Záruky

V případech zákonně předepsaných záruk, především garanční doby anebo záruky plynoucí ze zákona o zárukách průmyslových výrobků, ručí Rollex neomezeně. U ostatních záručních situací garantuje Rollex pouze nejlepší úmysly a značnou vstřícnost. Toto omezení platí také pro zákonné zástupce, pracovníky, zaměstnance, spolupracovníky a příležitostně vypomáhající Rollexu. Jakmile je porušena některá z povinností, jejíž dodržení je významně důležité pro dosažení plnění předmětu smlouvy (kardinální povinnost), ručí Rollex i za lehkou vstřícnost. Ručení za škody zprostředkované a neočekávané a také za následné vady a ztrátu zisku, za  majetkové nároky třetích osob anebo jiné následné škody je však i při porušení kardinální odpovědnosti omezeno pouze na nejlepší úmysly a značnou vstřícnost. Mimo tento rámec neexistuje žádná záruka Rollexu. Ručení za výše uvedené škody ze strany Rollexu je omezeno na trojnásobek čisté ceny předmětu dodávky, příp. poskytnutých služeb.

§8 Promlčení záruky

Veškeré nároky objednatele z jakéhokoliv důvodu pominou po 12 měsících. Pro náhradu škod podle §7 platí zákonné lhůty. Ty platí také pro  stavby anebo přepravované předměty, které byly použity v rozporu s jejich účelem a způsobily jejich závadnost a poruchy.

§9 Rozhodné právo

Pro všechny právní a smluvní ujednání mezi Rollexem a objednatelem platí právo SRN. Platnost Jednotného zákona o uzavírání mezinárodních obchodních smluv pro pohyblivé věci ze 17.7.1973 BGBII856-EKAG je vyloučena. Soudem pro rozhodování o sporech je pro Rollex soud příslušný místu jeho sídla. Rollex je oprávněn vznášet žaloby na objednatele i u soudu příslušného místu sídla objednatele.

§10 Salvátorní klauzule

Jestliže neplatí v současnosti nebo budoucnosti určité či určitá ustanovení obchodní smlouvy zcela anebo zčásti anebo není-li proveditelné, není tím omezena platnost ostatních ustanovení smlouvy.

# Text boxes

Příklad pro nápadité hlavy

Příkladně je uvedena Düsseldorfská paleta (polovina Europalety).

Mnohdy se zdají problémy neřešitelné. Doprava a skladování Düsseldorfských palet je toho názorným příkladem. Nerovná dna palet ztěžují proces brzdění naložených palet a ohrožují zboží.

Silný partner s dobrými nápady a osobitými řešeními udělal i nemožné možným. Tak jsme již realizovali více skladů pro Düsseldorfské palety.

Jak? Zeptejte se nás!

Ocelové kladičky mohou být vloženy do kladičkové lišty v následujících rozměrech a variantách.

Kladičky v zabudovaném stavu v horní řadě otvorů, šroubované

Výška dopravní plochy

kladiček 61 mm, šířka 28 mm

Brzdící koncové dorazy, spojovací prvky a koncové dorazy dodává Rollex

Kladičky v zabudovaném stavu v dolní řadě otvorů, šroubované

Výška dopravní plochy

kladiček 53 mm, šířka kladiček 28 mm

Do ocelové lišty typové řady 723 mohou být montovány různé kladičky

Kladičky s nákolkem v zabudovaném stavu

Výška transportní dráhy ocelových kladiček

62 mm,  umělohmotných kladiček 61 mm, šířka kladičky 28 mm, Ø nákolku 66 mm.

Koncový doraz

Brzdící koncový doraz

Spojovací prvek

Profil lišty

Rozteč otvorů 25 mm, Ø otvorů 8 mm                                                         výška profilu 44 mm, šířka 28 mm

Pružná svěrka

Zabudované kladičky s nákolkem

Výška dopravní plochy kladiček 36 mm,

šířka 35 mm, Ø nákolku 41 mm

Ochrana hran

Rozpěrka

Spojovací prvek

Vodící lišta

Kladičky v zabudovaném stavu

Výška dopravní plochy kladiček 36 mm,

šířka 35 mm, Ø nákolku 41 m

Typ 726 profil

výška 26 mm,  šířka 35 mm

Brzdící plech

Koncový doraz

Výkonná dlouhá.  Tento silák v sortimentu Rollexu uveze bez potíží největší zátěže. Jednodu - chá manipulace umožňuje velmi snadné sestavení válečkových lišt, drah a průběžných regálů. Pozinkované U – profily snesou jakoukoliv zátěž.

„First In  - First Out“ – rozhodující přednosti

- snazší kontrola dat trvanlivosti uloženého zboží

- není potřebné řízení skladů výpočetní technikou

- krátké obslužné dráhy při třídění zboží dle zakázek

- úspora místa ve srovnání s jinými skladovacími systémy

- optimální využití ploch regálů

- prostorové oddělení vkládání a odběru palet optimalizuje pracovní procesy a využití ploch

- trvale vysoký stupeň zaplnění regálů na straně odběru palet: zboží na paletě se s ní po odběru předchozí palety samovolně posune po dráze v regálu na odběrní místo.

Různorodé možnosti použití

Technika

Regálový systém Rollex je složen z předem připravených modulů a prvků. Tyto prvky jsou smontovány v Rollexu a na místě montáže u zákazníka jsou pouze sestaveny a smontovány do regálového systému.

- Jako zásobník ve výrobě

Vkládání a odběr zboží provádí automaticky řízená obslužná zařízení regálů.

- Jako sklad hotového zboží v expedici

Podle velikosti skladu probíhá vkládání a odběr zboží vysokozdvižnými vozíky anebo

obslužnými zařízeními regálů.

Regálové moduly

3 – dílný výstup s dělícím zařízením a koncovým dorazem

- Jako sklad pro třídění

Zde se provádí odběr ručně, vysokozdvižnými vozíky pro třídění či obslužnými zařízeními

regálů. Rozhodující je počet podlaží v průběžném regálu.

Právě při třídění zboží se projeví největší měrou přednosti průběžných regálů. U třídění malých součástí může být čelní fronta regálu ergonomicky provedena tak, že  díky optimalizované dráze jejich uchopení jsou tyto uchopovací dráhy krátké a tak dosáhneme  nejkratší dobu třídění zboží.

Regálové moduly jsou vyráběny ve standardních upínacích šířkách (EL) 872 mm, 1 072 mm a 1 272 mm. Je samozřejmé, že vám vyrobíme upínací šířky podle vašeho požadavku!

Regálový modul s dělícím zařízením a koncovým dorazem

Regálový modul se zaváděcím zařízením a profilem pro ochranu válečků

Regálové moduly jsou vyráběny z ocelového C – profilu 90 x 40 x 40 x 3, který je pozinkován.

Profil Typ 750 je normálně vyráběn a dodáván v délce 7 634 mm. Pro snazší zabudování do regálů jsou modulové úseky nařezány na délky 2 500 mm.

Dělící zařízení palet ve frontě na straně odběru palet s průběžnými nosnými válečky.

Pneumatické odjištění (pomocí časového zpožďovacího ventilu anebo tlačítkem)

Pneumatické dělící zařízení palet

Brzdící válečky

Ochrana proti poškození vozíkem u děleného 3-dílného výstupu palet

Pneumatické odjištění nožní

Ať se jedná o středění palet při zakládání do regálů, dělící zařízení či boční vodící válečky, vždy vám Rollex nabízí pro každý případ použití a pro rozšiřování skladovacího systému celý soubor příslušenství a rozšiřujících prvků.

Potřebujete speciální příslušenství?

Zavolejte nám. Vyřešíme vaše problémy rychle a bez komplikací.

Dělící zařízení pro bezpečnější odběr palet

Dělící kolébka, oddělující palety na straně odběru

Naváděcí středící prvek pro bezpečnější nakládání palet

Brzdící nosný váleček

Boční vodící kladky

Najížděcí plechy pro vysokozdvižný vozík, odběrní místo a dělený 3-dílný odběrný  prostor

Skladovací technika Rollex je dnes používána v mnoha podnicích. Ať již se jedná o potravinářský či automobilní průmysl, farmacii anebo obchod, vždy skladové systémy Rollex zrychlují materiálový tok v mnoha odvětvích.

Poznejte výhody dynamické skladovací techniky a dohodněte si s námi termín konzultace.

Last In. First Out. Poslední budou prvními.

Zásuvné regálové dráhy pracují na principu LIFO. Jsou tedy prvně odebírány zásilky, palety, které byly ukládány do regálu jako poslední.

Předností principu LIFO je optimální využití prostoru. Zaplňování a odběr palet a zboží vkládaného a odebíraného z regálu se provádí vždy z jednoho a téhož místa. Proto mohou regály na zadní straně přiléhat bezprostředně ke stěně.

Zasouvací regály poskytují až 6 míst v jedné dráze. Rychlost při vkládání a odběru palet či zboží řídí nakládací zařízení. Přídavné brzdící válečky, popř. nosné brzdící válečky, nejsou potřebné. Optimální rozteč nosných válečků je dána váhou a druhem palety.

Brzdící, popř. nosné brzdící válečky řídí rychlost na těžkých válečkových drahách. Udržují konstantní rychlost pohybu zboží na paletách. To je zajištěno planetovým převodem, který při každé otáčce přitlačí odstředivou silou brzdící čelisti na těleso válečku, a vyvolá tak jí úměrný  brzdící moment.

Předností nosných brzdících válečků Rollex je  jejich pružné zavěšení. Toto zavěšení tlačí vždy váleček proti dopravované paletě a ten se tře  o její nerovný povrch. Rozestup (vzájemná vzdálenost) brzdících válečků a jejich správný typ jsou voleny podle účinků mnoha faktorů:

- konstrukce a funkce válečkové dráhy,

- sklonu válečkové dráhy,

- chování dopravovaného zboží (velikost, váha, náchylnost k poškození, materiál lyžin

palety),

- vlastního odporu brzdícího válečků,

- vlivů prostředí, jako vlhkost a teplota okolí.

Pro každé paletové místo je nutný jeden brzdící váleček, neboť pouze tak lze docílit kontrolovanou rychlost pohybu palety, která nemá přesáhnout 0,3 m/sek. Při správném uspořádání brzdících válečků však tato rychlost činí pouze 0,1 až 0,2 m/sek.

Používání vysoce kvalitních materiálů je zárukou tak dlouhé životnosti výrobků Rollex. Obrázky na dalších stranách ukazují náš kvalitní ocelový C-profil, který je pozinkován. Tento profil používáme v našich válečkových drahách.

Naložení při sklizni

Doprava  do konzervárny

Uložení ve skladu

Vnitropodnikové zpracování a doprava

Výstupní sklad

Doprava k zákazníkům

Materiály a zboží jsou v trvalém pohybu od získávání surovin přes výrobu až k jejich prodeji.  Úkolem logistiky je optimalizace cest a také minimalizace skladovaných objemů zboží (vázané finanční prostředky). Efektivní skladovací systémy optimalizují toky zboží, zjednodušují sledování jeho pohybu a snižují náklady na skladování. Tam, kde jsou požadovány velké četnosti obratů zboží ve skladech, používáme dynamické prvky dopravní techniky. Systémy FIFO (First In – First Out) a LIFO (Last In – First Out) zvyšují  rychlost obratu a zvětšují stupeň zaplnění stále stejných skladovacích ploch.

statický regál s více cestami

průběžný regál se dvěma cestami

mnohem vyšší stupeň zaplnění

optimální využití prostoru

krátké obslužné dráhy

celková výška 60 mm, celková šířka 38 mm

Díky nosnosti jednotlivých válečků do 60 kg/váleček lze na lištách typu 732 dopravovat velmi snadno i těžká břemena. Přesná kuličková ložiska válečků zabezpečují hladký pohyb.

Nosný váleček  Typ 200

S ohledem na rozměry může být lišta osazena všemi typy  nosných válečků (i válečky s nákolky) z našeho programu.

Výška dopravní plochy válečků:  67 mm Průměr nákolků válečků:         Ø 72 mm Šířka:                                                  80 mm

Brzdící koncový doraz

Koncový doraz

Spojovací prvek

- Jako příruční sklad pro již roztříděné zásilky

Podle provedení skladu v jedno- nebo vícepodlažním řešení se realizuje zakládání a odběr pomocí vysokozdvižného vozíku, pojízdného vozíku anebo pomocí obslužných zařízení regálů.

Typ 200 – 60 x 2 STI A12 hladký

Nosné válečky pro průběžné  regály a regály s jednostranným vkládáním a odběrem palet

Typ 2601-63 – 5 x 2,9 STI A20 IGM 10 x 20 pro transport mřížkových boxů od 500 kg

Typ 200 50 x 2  STI A14 IGM 8 x 15

Nový Jičín, Ostrava

Přerov, Olomouc

Sídlo firmy:	Rollex CZECH s.r.o.

Plynárenská 1440

753 01 Hranice

Telefon / fax: 	+ 420 581 602 719

Telefon:	+ 420 581 602 722, 28

+ 420 581 601 715

e-mail:	czechia@rollex-group.com

Internet:	www.rollex-group.com

www.rollex.de

www.rollex-czech.cz

Rollex CZECH s.r.o.